Торговый автомат CRANE Snack Center 167

- Диагностика, сброс ошибок.

На внутренней клавиатуре нажать кнопку “DIAGNOSTIC” после чего на дисплее появиться список ошибок.

Для сброса ошибок нажать кнопку “CODE (CLEAR)”

По окончании нажмите кнопку “EXIT”.

- Настройка конфигурации продуктов (спиралей)

На внутренней клавиатуре нажать кнопку “PRODUCT CONFIG.”

Далее с помощью кнопок              можно листать параметры а с помощью кнопки “EDIT” менять.

| параметр | описание | Рекомендуемое значение |
| --- | --- | --- |
| CNF. | Конфигурация машины | CNF.0 SNACK |
| A.B.C.D.E.F.G.H.J | Наличие полок, отключить/включить полку можно нажатием кнопки с соответствующей буквой | A.B.C.D.E.F. |
| SURE.V | Включение системы SUREVEND (по сути оптических датчиков) | SURE.V ON |
| MUST. SURE.V / OPT’N SURE.V | Блокировка / не блокировка машины в случае ошибок выдачи. | MUST. SURE.V |
| ANTI.J@ ** | Блокировка машины после определённого количества неудачных продаж | не важно |
| AJP.TMR ** M | Количество минут, на которое блокируется машина после определённого количества неудачных продаж | не важно |

- Настройка конфигурации машины

На внутренней клавиатуре нажать кнопку “MACHINE CONFIG.”

Далее с помощью кнопок              можно листать параметры а с помощью кнопки “EDIT” менять.

| параметр | описание | Рекомендуемое значение |
| --- | --- | --- |
| Русский, English … | Язык дисплея |  |
| WINNER | Установка функции приза | WINNER OFF |
| FAIL CASH/CREDIT | Возврат денег/кредита при неудачной продаже | FAIL CASH |
| DECLINE ON/OFF | Множественные/одиночные продажи | DECLINE OFF |
| LOW. MSG. | Количество денег в МП, меньше которого появляется сообщение «нет сдачи | LOW. MSG. 100 |
| ACC. STK | Минимальная купюра, которая всегда отправляется в стакер | ACC. STK 10 |
| РАЗМЕН (CHANGE) | Cумма, на которую можно провести размен | РАЗМЕН (CHANGE) 0 |
| НЕТ КАРТЫ( NO CARD) | Карточная система отсутствует | НЕТ КАРТЫ( NO CARD) |
| MDB (*) | Установка БП MDB, вкл./выкл. приёма купюр. | MDB (*) Далее нажать “TEST” Установить: 10 ON 50 ON 100 ON 500 OFF и т.д. OFF |
| MDB MECH | Установка МП MDB |  |

- Установка учётного номера автомата

На внутренней клавиатуре нажать кнопку  “CODE”, набрать “0000”, на дисплее появится “UNLOCKED”.

На внутренней клавиатуре нажать кнопку  “DATA RECALL”, с помощью кнопок            дойти до пункта “I.D. ********”, установить учётный номер автомата.

- Установка цен (Важно для операторов!!!)

На внутренней клавиатуре нажать кнопку “PRICE”, набрать комбинацию соответствующей спирали на внешней клавиатуре, установить цену с помощью внешней клавиатуры.

По окончании нажать кнопку “EXIT”.

Проверить правильность настройки, путём выбора соответствующего продукта в режиме продаж.

- Пополнение сдачи. (Важно для операторов!!!)

На внутренней клавиатуре нажать кнопку “TEST”, пополнить сдачу.

По окончании нажать кнопку “EXIT”.

- Тестирование выдачи продукции. (Важно для операторов!!!)

На внутренней клавиатуре нажать кнопку “TEST”, далее тестируем выдачу, выбором спирали на внешней клавиатуре.

По окончании тестирования нажать кнопку “EXIT”.

- Снятие статистики (Важно для операторов!!!)

На внутренней клавиатуре нажать кнопку “DIAGNOSTIC” после чего на дисплее появиться список ошибок.

Для сброса ошибок нажать кнопку “CODE (CLEAR)”

По окончании нажмите кнопку “EXIT”.

ВАЖНО!!!!

БЕЗ СБРОСА ОШИБОК СНЯТИЕ СТАТИСТИКИ НЕ ПРОИЗОЙДЁТ!

Подключить модуль к разъему, нажать кнопку, на дисплее появится надпись: “DEX SEND”, затем “OK”

- К заводским настройкам

- Удерживая кнопку EXIT, нажимаем

- Листаем кнопкой       до «стереть» (clear all)

- Нажимаем и удерживаем кнопку CODE до появления надписи «finished»